ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την αποκατάσταση υγρομόνωσης στην πρόσοψη   του 7ου & 8ου ορόφου, στο κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό  ΣΤΑΔΙΟΥ αρ. 29- ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Ε.Τ.Α.Α. σας καλεί αφού λάβετε γνώση των στοιχείων που ακολουθούν και εφόσον το επιθυμείτε,  όπως υποβάλετε την προσφορά σας για την επί του θέματος  αποκατάσταση υγρομονώσεων.

Η προσφορά (ακολουθεί σχετικό έντυπο-σελιδα4) θα υποβληθεί  σε φάκελο που θα φέρει τον τίτλο “ Εργασίες αποκατάστασης υγρομόνωσης στον 7ο & 8ο όροφο του κτιρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ επί της οδού  ΣΤΑΔΙΟΥ αρ. 29 – ΑΘΗΝΑ” και  την ένδειξη “Υπόψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΑ” , στα κεντρικά γραφεία  του ΕΤΑΑ  στην οδό Μάρνη 22, 2ος όροφος (Γενικό Πρωτόκολλο).

Η υποβολή των προσφορών (ημερ/νία πρωτοκόλλου)  θα πρέπει να γίνει έως και την Δευτέρα   25/08/2014.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στο κτίριο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ  επί της οδού Σταδίου αρ. 29, διαπιστώθηκε ότι στον 7ο όροφο του κτιρίου, κατά μήκος της πρόσοψης (περίπου 36,00μ.) και στους αρμούς μεταξύ της μαρμάρινης επένδυσης και του μεταλλικού προπετάσματος των κουφωμάτων που έχει τοποθετηθεί σε αυτή, παρουσιάζεται  εισροή υδάτων κατά την διάρκεια  βροχοπτώσεων. Αιτία είναι η φθορά  του υλικού αρμολόγησης  κατά μήκος του αρμού επένδυσης – προπετάσματος,  τόσο στην  άνω τελική στάθμη  αυτού,  όσο και στο  ύψος του φεγγίτη των κουφωμάτων.

Καθώς οι αρμοί βρίσκονται σε κατακόρυφη απόσταση κάτω από την τελική στάθμη του στηθαίου  του εξώστη 0,80μ και 1,20μ περίπου,  στην εξωτερική πλευρά της πρόσοψης , προκειμένου για την εξασφάλιση βατού δαπέδου εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των εργασιών, θα απαιτηθεί η χρήση καλαθοφόρου (γερανού)  οχήματος με  καλάθι που θα φτάνει καθ’ ύψος τα 25,00μ.

Επιπροσθέτως απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης της υγρομόνωσης στο  δαπέδο της εσοχής - εξώστη του 8ου ορόφου και του ανοικτού καναλιού  απορροής ομβρίων υδάτων που υπάρχει σ ’αυτόν, ορθογωνικής διατομής 0,20x0,10μ., που εκτείνεται σε όλο το μήκος της πρόσοψης του κτιρίου. Η φθορά των υλικών αρμολόγησης και υγρομόνωσης , λειτουργεί προσθετικά στο ως άνω πρόβλημα ενώ έχει  προκαλέσει  και τις διαπιστωθείσες υγρασίες  στην οροφή του 7ου ορόφου, καθώς και την  απολέπιση  των χρωματισμών κατά μήκος του στηθαίου του εξώστη εσωτερικά (ύψους 0,45εκ).

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες:

ΕΣΟΧΗ- Εξώστης  8ου

- Καθαρισμός και απομάκρυνση παλαιών χρωματισμών κατά μήκος του στηθαίου εσωτερικά.

- Λείανση των μαρμάρων του δαπέδου του εξώστη επιφάνειας  90,00τ.μ.

- Αρμολόγηση μαρμάρων δαπέδου με ελαστομερή αρμόστοκο.

- Αρμολόγηση με ελαστομερή σφραγιστική μαστίχη του (διάκενου) αρμού μεταξύ: α)δαπέδου και περιθωρίων μαρμάρων (σοβατεπί) , β) δαπέδου και μαρμαροποδιάς και γ) μαρμάρων στηθαίου.

- Επικάλυψη δαπέδου εξώστη με ελαστομερές βερνίκι εμποτισμού (2 χέρια).

- Επαναχρωματισμός στηθαίου εσωτερικά, με χρώμα ακρυλικής βάσης και το απαραίτητο αστάρωμα.

Κανάλι Ομβρίων στον εξώστη 8ου

Επικάλυψη με τσιμεντοειδές υλικό, αραιωμένο με ρητινούχο γαλάκτωμα σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του γαλακτώματος  (2 χέρια).

Η επικάλυψη θα γίνει  σε όλη την διατομή του καναλιού, σε όλο το μήκος.

Κατά μήκος της Πρόσοψης εξωτερικά στον  7ο  όροφο του  κτιρίου

- Καθαρισμός αρμών τόσο στην  άνω τελική στάθμη  του προπετάσματος,  όσο και στο  ύψος του φεγγίτη των κουφωμάτων. (μήκος αρμών 36,00x2=72,00μ)

- Σφράγιση των ως άνω αρμών με σφραγιστική μαστίχη

- Τοποθέτηση κατά μήκος των αρμών ειδικής σφραγιστικής ταινίας αλουμινίου πλάτους 15εκ - 20εκ., με την απαιτούμενη σύμφωνα με τον προμηθευτή αλληλοεπικάλυψη.

Όλα τα σφραγιστικά και μονωτικά υλικά θα είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους και πρέπει να φέρουν  πιστοποιητικό συμμόρφωσης  CE.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

2.300,00€  (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Ήτοι  2.829,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

- Στην τιμή περιλαμβάνονται :

α) Το κόστος για τη μίσθωση του  καλαθοφόρου  όχηματος

β) όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα απομακρυνθούν τα προς απόρριψη υλικά.

- Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, τόσο για το εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και για τους διερχόμενους  μπροστά απ’ το κτίριο.

- Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών : Εντός 15 ημερών από την  ανάθεση.

- Η χρήση του καλαθοφόρου οχήματος,   με τις όποιες  απαιτούμενες  άδειες, (π.χ. άδεια μηχανήματος, άδεια χειριστή, άδεια κατάληψης χώρου κ.λ.π.) θα γίνει με ευθύνη του  αναδόχου.

- Η προσφορά θα ισχύει για 30 ημέρες τουλάχιστον απ’  την ημερομηνία υποβολής της.

- Η πληρωμή θα γίνει  κατόπιν προσκόμισης σχετικού τιμολογίου στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και μετά τον  σχετικό έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

- Με τη συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς, θεωρείται δεδομένο ότι ο προσφέρων απέκτησε πλήρη γνώση του έργου, και αποδέχεται όλα  τα ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. – Ε.Τ.Α.Α.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΥΠΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

Εργο :  Εργασίες αποκατάστασης υγρομόνωσης στον 7ο & 8ο όροφο του κτιρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ επί της οδού  ΣΤΑΔΙΟΥ αρ. 29 - ΑΘΗΝΑ

Φορέας Εργου  : Ε.Τ.Α.Α. /ΤΣΑΥ

Επωνυμία  Εταιρείας:…………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………..

Αφού  έλαβα γνώση του έργου, της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών όρων, τους οποίους και αποδέχομαι,  για τις “Εργασίες αποκατάστασης υγρομόνωσης στον 7ο & 8ο όροφο του κτιρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό  ΣΤΑΔΙΟΥ αρ. 29 – ΑΘΗΝΑ”, σας υποβάλω την κάτωθι προσφορά:

ΥΛΙΚΑ  & ΕΡΓΑΣΙΑ :

Για το σύνολο των εργασιών ως αυτές περιγράφονται  στην Τεχνική Περιγραφή με όλα τα απαιτούμενα υλικά, συμπεριλαμβανομένης και της μίσθωσης του καλαθοφόρου  οχήματος

ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)   :  …………… € (αριθμητικώς)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)   : ……………………………………..

……………………………………………………………………………………… ….

(ολογράφως)

Φ.Π.Α. : ………….%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. :  …………… € (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α. : ………………………………….

……………………………………………………………………………………… ….

(ολογράφως)

- Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Ολοκλήρωση εργασίας απ’ την ημέρα ανάθεσης: …………..ημέρες

Ισχύς  προσφοράς : ………………ημέρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…..………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

_____________

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

(Ε.Τ.Α.Α.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : Μάρνη 22 - 104 33 ΑΘΗΝΑ

Πληρ.     : Ι.  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.        : 210 52 17 373

FAX       : 210 52 17 407

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 177112/08-08-2014